# СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

# За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

| Проектни параметри на водовземането | Предвижда се водовземане за промишлено водоснабдявяне и охлаждане на машини и съоръжения от река Крива чрез изградени съоръжения както следва: Водохващане от р.Крива – схема на изградените съоръжения: Преливаем яз, отвор с таблен затвор за пропускане на наноси, рибен проход, неотговарящ на изискванията, завирен обем запълнен с наноси, водовземен отвор с решетка, утаителна камера, в която се намира началото на водоснабдителния тръбопровод. Обект на водоснабдяване – производствена площадка, на която са разположени: инсталация за производство на хартия, състояща се от „хартиени машини Фойт -1 и Фойт-2”, за които е предназначено водното количество за „охлаждане” парокотелна инсталация и пясъчни филтри, за които е прадназначено водното количество за „промишлено водоснабдяване” Заустване на използваните води – в р.Марица в три точки на заустване съгласно комплексно разрешително. Географски координати на съоръженията: Географски координати на точката на водовземане от р.Крива: N 42°14' 30.26693" Е 23°56'00.74645" Н = 412.13м Географски координати на площадката на Завод за хартия – Белово, на левия бряг на р.Марица: N 42°13'24.20783" Е 24°00'00.02457" Н = 340.704м Предвидените дейности за водовземане с цел „промишлено водоснабдяване” и „водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им” ще бъдат разрешени при спазване на следните специфични условия: В срок от два месеца от влизане в сила на административния акт да се монтират измервателни устройства, измерващи водните количества за двете отделни цели, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /обн.ДВ, бр. 98/2003г./. Да се осигурява по време на водовземане непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 0.050 м³/сек необходим за поддържане екосистемите в река Крива и миграцията на водните организми. В срок от шест месеца от влизане в сила на административния акт да се представи в БДИБР технологичен проект за почистване на завирения обем от твърдия отток (съдържащ описание на съоръженията за дейността и график за изпускане на твърдия отток – само при високи води ) В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящият административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на общия екологичен отток след водовземането при водохващането от река Крива и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното. В срок от 2 години от влизане в сила на настоящият административен акт да се реконструира рибения проход съгласно одобрен проект, представен в БДИБР със заявление с вх.№ РР-04-32/24.01.2019г. При реконструкцията на рибения проход да се изпълнят и допълнителните мерки, предвидени в проекта: - изграждане на пасарелка, ремонт на повдигателните механизми и корекция на височината на табления затвор за изпускане на твърдия отток. |
| --- | --- |
| Цел на заявеното водовземане и ползване | „Промишлено водоснабдяване” и „водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им” (обект на водоснабдяване - Завод за хартия - Белово АД с производствена площадка, разположена в поземлени имоти с идентификатор №№ 03592.501.1480, 03592.501.1596 по плана на гр.Белово). |
| Водно тяло /воден обект/ | BG3МА900R229 – „река Крива река и река Чаирска”, BG3МА900R201 - „река Марица от град Долна баня до град Белово” Воден обект – река Крива |
| Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ | Землище гр. Белово ЕКАТТЕ 03592 Община Белово Област Пазарджик |
| Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица | Гр. Пловдив Ул. “Янко Сакъзов” № 35 Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив |

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова  дирекция  „Източнобеломорски район”